## Slide 1
ch03 class1
GPIO 输出与输入
Ruyi RISC-V Linux 课程 | ch03 class1
从代码走到引脚，再从引脚看到真实现象
代码写状态
GPIO 引脚变化
LED 可见现象
Ruyi RISC-V Linux Course

## Slide 2
ch03 / class1
本节目标：把程序和板级现象连起来
控制 GPIO 输出，让 LED 可观察地变化
读取 GPIO 输入，让按键状态进入程序
建立“代码-引脚-电路-现象”的验证闭环
Ruyi RISC-V Linux | GPIO 输入输出与交互
02

## Slide 3
ch03 / class1
前置条件：先确认环境能支撑真实实验
工程基础
已完成工具链与工程模板，能够编译并运行一个用户态程序。
硬件准备
准备开发板、板载 LED 或外接 LED、板载按键或外接按键。
板级资料
能查到目标板 GPIO 编号、引脚复用说明和设备路径。
Ruyi RISC-V Linux | GPIO 输入输出与交互
03

## Slide 4
ch03 / class1
本节路线：先输出，再输入，最后验证
确认 GPIO 编号或设备路径
编写 Blink 程序
编写 Button 程序
记录现象并排错
Ruyi RISC-V Linux | GPIO 输入输出与交互
04

## Slide 5
ch03 / class1
GPIO 的课堂定位：不走寄存器旧路线
本课关注 Linux 用户态如何使用 GPIO
重点是“能操作、能验证、能解释现象”
寄存器、驱动和 Device Tree 放到后续系统扩展章节
Ruyi RISC-V Linux | GPIO 输入输出与交互
05

## Slide 6
ch03 / class1
为什么 GPIO 是第一个板级实验
输出
程序改变引脚电平，LED 亮灭提供最直观的反馈。
输入
按键改变引脚状态，程序能感知外部世界。
闭环
输出和输入合在一起，形成后续传感器、显示和综合项目的基础。
Ruyi RISC-V Linux | GPIO 输入输出与交互
06

## Slide 7
ch03 / class1
知识点 1：确认 GPIO 编号或设备路径
先查板卡引脚说明，不凭感觉猜编号
确认该引脚当前是否被复用为其他功能
把实际板卡差异记录到 boards/ 对应目录
Ruyi RISC-V Linux | GPIO 输入输出与交互
07

## Slide 8
ch03 / class1
GPIO 编号检查：把“物理针脚”翻译成“软件对象”
物理针脚
板卡原理图/引脚表
GPIO 控制器与编号
Linux 设备路径
Ruyi RISC-V Linux | GPIO 输入输出与交互
08

## Slide 9
ch03 / class1
知识点 2：GPIO 输出控制 LED
Linux 应用程序
写 GPIO 状态
GPIO 引脚
输出高/低电平
LED
现象：亮 / 灭 / 闪烁
图 3-1：GPIO 输出路径，程序写状态，LED 给出可见反馈
Ruyi RISC-V Linux | GPIO 输入输出与交互
09

## Slide 10
ch03 / class1
Blink 程序的最小逻辑
while (1) {
gpio_write(led, 1); // LED 亮
sleep_ms(500);
gpio_write(led, 0); // LED 灭
sleep_ms(500);
}
循环写入高低电平
延时决定闪烁频率
观察 LED 是否稳定闪烁
Ruyi RISC-V Linux | GPIO 输入输出与交互
10

## Slide 11
ch03 / class1
输出实验要记录什么
输入条件
GPIO 编号、LED 接法、运行命令。
预期现象
LED 按固定节奏亮灭。
异常现象
常亮、常灭、频率不对、运行无权限。
Ruyi RISC-V Linux | GPIO 输入输出与交互
11

## Slide 12
ch03 / class1
输出验证：不要只写“运行成功”
记录 LED 闪烁周期，例如约 1 秒完成一次亮灭
记录实际板卡和引脚，例如 LicheePi 4A 临时验证或目标板
如果改动延时参数，现象应同步变化
Ruyi RISC-V Linux | GPIO 输入输出与交互
12

## Slide 13
ch03 / class1
知识点 3：GPIO 输入读取按键
Linux 应用程序
读 GPIO 状态
GPIO 引脚
输入高/低电平
Button
现象：按下 / 松开
图 3-2：GPIO 输入路径，按键改变电平，程序读取状态
Ruyi RISC-V Linux | GPIO 输入输出与交互
13

## Slide 14
ch03 / class1
Button 程序的最小逻辑
while (1) {
int pressed = gpio_read(button);
printf("button=%d\
", pressed);
sleep_ms(100);
}
周期性读取按键状态
把状态打印到终端或串口
按下和松开应出现不同输出
Ruyi RISC-V Linux | GPIO 输入输出与交互
14

## Slide 15
ch03 / class1
输入实验的关键：先确认电平语义
active high
按下时读到 1，松开时读到 0。
active low
按下时读到 0，松开时读到 1。
不要假设
以板卡资料和实际输出为准，在实验记录中写清楚。
Ruyi RISC-V Linux | GPIO 输入输出与交互
15

## Slide 16
ch03 / class1
从输入到交互：按键控制 LED 的雏形
读取按键
判断状态
写 LED
观察亮灭
Ruyi RISC-V Linux | GPIO 输入输出与交互
16

## Slide 17
ch03 / class1
课堂演示 1：Blink
确认 LED 对应 GPIO
编译并运行 Blink 程序
观察 LED 闪烁并修改延时参数
记录运行命令、现象和异常处理
Ruyi RISC-V Linux | GPIO 输入输出与交互
17

## Slide 18
ch03 / class1
课堂演示 2：Button
确认按键对应 GPIO
编译并运行 Button 程序
观察终端输出随按键变化
记录按下/松开的实际数值
Ruyi RISC-V Linux | GPIO 输入输出与交互
18

## Slide 19
ch03 / class1
实验任务：完成两个最小程序
实验 1
Blink：让 LED 按固定周期闪烁。
实验 2
Button：读取按键并输出状态。
实验记录
写明 GPIO 编号、命令、现象、失败排查。
Ruyi RISC-V Linux | GPIO 输入输出与交互
19

## Slide 20
ch03 / class1
运行验证表：用现象证明程序有效
GPIO 输出
LED 闪烁，且修改延时后频率变化。
GPIO 输入
按键状态可读，按下/松开输出不同。
提交材料
代码、运行命令、现象截图或照片、问题记录。
Ruyi RISC-V Linux | GPIO 输入输出与交互
20

## Slide 21
ch03 / class1
常见问题 1：GPIO 编号不匹配
现象：程序运行但 LED 无变化，或读取状态始终不变
原因：物理针脚、GPIO 控制器编号和 Linux 编号没有对应上
处理：回到板卡引脚说明，重新核对编号和设备路径
Ruyi RISC-V Linux | GPIO 输入输出与交互
21

## Slide 22
ch03 / class1
常见问题 2：引脚被其他功能复用
现象：GPIO 操作失败，或引脚行为和预期不一致
原因：该引脚当前作为 UART、I2C、SPI、PWM 等功能使用
处理：换用可用 GPIO，或把复用配置记录到板级说明中
Ruyi RISC-V Linux | GPIO 输入输出与交互
22

## Slide 23
ch03 / class1
常见问题 3：权限不足
现象：open、write、read 失败，提示 permission denied
原因：当前用户没有访问 GPIO 设备的权限
处理：检查设备节点权限，课堂环境中统一运行用户和授权方式
Ruyi RISC-V Linux | GPIO 输入输出与交互
23

## Slide 24
ch03 / class1
本节小结：获得第一个真实板级交互程序
能控制 GPIO 输出并解释 LED 现象
能读取 GPIO 输入并解释按键状态
能用验证表记录环境、命令、现象和排错结果
Ruyi RISC-V Linux | GPIO 输入输出与交互
24

## Slide 25
ch03 / class1
下节衔接：从简单读写走向稳定交互
下一节会处理轮询与消抖
再进一步使用状态机实现按键控制 LED 模式
这些能力会成为 ch08 联网信息采集终端的基础步骤
Ruyi RISC-V Linux | GPIO 输入输出与交互
25