## Slide 1
GPIO 输出控制 LED
从程序写值到 LED 闪烁
Ruyi RISC-V Linux | ch03 class1 | 01
ch03 class1
本课完成 3.1：GPIO 输出控制 LED / Blink
学习任务
确认 LED 输出资源，写入电平，并观察可见现象。
可见成果
学生能让 LED 亮灭并稳定闪烁，且能解释写入值和现象的关系。
交付证据
LED 参数表、命令记录、Blink 日志、异常和待验证项。

## Slide 2
GPIO 输出控制 LED
本课完成什么
Ruyi RISC-V Linux | ch03 class1 | 02
1. 找到输出对象
确认 LED 对应的 gpiochip、line、有效电平和权限。
2. 手动控制亮灭
用 gpioset 写入有效/无效电平，观察 LED 现象。
3. 运行 Blink
编译并运行 blink 程序，让 LED 按固定周期亮灭。
4. 写出验证记录
记录环境、命令、现象、失败原因和待补板级资料。

## Slide 3
GPIO 输出控制 LED
GPIO 输出在 Linux 用户态中的位置
Ruyi RISC-V Linux | ch03 class1 | 03
应用程序
blink 程序决定写 1、写 0，以及每次保持多久。
GPIO 设备
/dev/gpiochip* 提供用户态访问入口。
引脚电平
line 输出高/低电平，实际含义由电路决定。
LED 现象
亮、灭、闪烁是本课验收对象。
关键判断
把软件写值、GPIO line 电平和 LED 现象一一对应，是本节最重要的判断。

## Slide 4
GPIO 输出控制 LED
实验前先确认环境
Ruyi RISC-V Linux | ch03 class1 | 04
hostname
uname -a
cat /etc/os-release
whoami
ls /dev/gpiochip*
gpiodetect
gpioinfo
gpioset --version
gpioset --help
目标系统
必须能进入目标 Linux shell，并确认当前镜像暴露 GPIO character device。
工具口径
不同 libgpiod 版本的 gpioset 参数可能不同，最终以 --help 为准。
缺口处理
工具或设备缺失时记录为环境缺口，不硬填 GPIO 编号。

## Slide 5
GPIO 输出控制 LED
LED 参数表是本课核心证据
Ruyi RISC-V Linux | ch03 class1 | 05
LED_CHIP
LED 所在的 gpiochip，例如 gpiochip0。不能凭感觉填写。
LED_LINE
LED 对应 line 编号。来自板级资料或真实命令输出。
LED_ACTIVE_LEVEL
点亮 LED 的有效电平，可能是 1，也可能是 0。
GPIO_ACCESS
普通用户、sudo、用户组或 udev 规则，都要写清楚。
当前状态
K1 / Muse Pi Pro 和 LicheePi 4A 的最终参数仍需真实板卡验证，不在课件中硬写。

## Slide 6
GPIO 输出控制 LED
先用 gpioset 做手动亮灭验证
Ruyi RISC-V Linux | ch03 class1 | 06
LED_CHIP=gpiochipX
LED_LINE=Y
LED_ACTIVE_LEVEL=1
LED_INACTIVE_LEVEL=0
gpioset -c "$LED_CHIP" "$LED_LINE=$LED_ACTIVE_LEVEL"
sleep 1
gpioset -c "$LED_CHIP" "$LED_LINE=$LED_INACTIVE_LEVEL"
观察
写有效电平后 LED 应变化。
记录
写入值、现象、板卡和权限。
注意
低电平有效时 1/0 要对调。

## Slide 7
GPIO 输出控制 LED
Blink 程序的最小逻辑
Ruyi RISC-V Linux | ch03 class1 | 07
初始化 GPIO 为输出，默认无效电平
循环执行：
写入 LED 有效电平
等待 on_ms
写入 LED 无效电平
等待 off_ms
退出前尝试恢复无效电平
循环
Blink 的本质是重复切换输出值。
延时
on_ms / off_ms 决定可见闪烁节奏。
恢复
退出时让 LED 回到安全状态。

## Slide 8
GPIO 输出控制 LED
构建与运行命令
Ruyi RISC-V Linux | ch03 class1 | 08
cd chapters/ch03_gpio_interaction/code/class1
make clean
make build
./build/blink "$LED_CHIP" "$LED_LINE" \
"$LED_ACTIVE_LEVEL" "$LED_INACTIVE_LEVEL"
./build/blink "$LED_CHIP" "$LED_LINE" \
"$LED_ACTIVE_LEVEL" "$LED_INACTIVE_LEVEL" 500 500 10
构建地点
目标 Linux 或 RISC-V Linux sysroot。
运行参数
chip、line、有效电平、无效电平。
有限循环
课堂演示可用 cycles 控制次数。

## Slide 9
GPIO 输出控制 LED
课堂演示流程
Ruyi RISC-V Linux | ch03 class1 | 09
演示 1
列出 GPIO 设备和 gpioset 帮助信息。
演示 2
填写 LED 参数并手动点亮/熄灭。
演示 3
构建并运行 Blink，观察 5 次以上周期。
演示 4
修改 on_ms / off_ms，再观察闪烁节奏是否同步变化。

## Slide 10
GPIO 输出控制 LED
实验任务拆分
Ruyi RISC-V Linux | ch03 class1 | 10
练习 1：手动亮灭
用 gpioset 写有效/无效电平，记录 LED 现象。
练习 2：默认 Blink
运行 blink 默认周期，观察 5 次以上亮灭。
练习 3：修改周期
把参数改为 100/900 ms，对比亮灭节奏。
练习 4：提交记录
提交命令、现象、照片/日志、失败排查和待补项。

## Slide 11
GPIO 输出控制 LED
运行验证表
Ruyi RISC-V Linux | ch03 class1 | 11
GPIO 工具检查
能执行 gpiodetect / gpioinfo，或明确记录缺失工具。
LED 参数确认
能写出 chip、line、有效电平和权限。
手动控制
写有效/无效电平时 LED 状态不同。
Blink
LED 至少完成 5 次稳定亮灭周期。
周期修改
修改 on_ms / off_ms 后，LED 现象同步变化。

## Slide 12
GPIO 输出控制 LED
常见失败与排查
Ruyi RISC-V Linux | ch03 class1 | 12
找不到工具
记录镜像和错误输出，补 libgpiod 工具或换用已验证镜像。
LED 不亮
复查 line、有效电平、极性、限流电阻、共地和权限。
权限不足
临时 sudo；长期方案写入板级准备文档。
macOS 构建失败
这是预期限制，最终构建必须在 Linux 环境完成。
状态不能保持
记录 gpioset 版本和行为，改用 blink 程序持续占用 line。
参数待补
不能硬写编号，保留真实板卡验证待办。

## Slide 13
GPIO 输出控制 LED
提交材料
Ruyi RISC-V Linux | ch03 class1 | 13
环境记录
板卡、镜像、登录方式、当前用户、是否 sudo。
参数记录
LED_CHIP、LED_LINE、有效电平、无效电平、工具口径。
运行记录
gpioset 手动亮灭、make build、blink 运行日志。
问题记录
失败现象、排查路径、仍需真实板卡验证的资料缺口。

## Slide 14
GPIO 输出控制 LED
本节小结与练习建议
Ruyi RISC-V Linux | ch03 class1 | 14
本节成果
能控制 LED 亮灭和闪烁，能解释写入值、有效电平和现象。
保留证据
保存环境、GPIO 参数、构建运行日志和异常记录。
继续练习
更换闪烁周期，比较写入参数和可见现象是否一致。
拓展记录
记录一次失败排查过程，说明原因和处理结果。